## Slide 1: Modélisation de Systèmes Mécaniques 1
Optimisation
2024
Nicolas Tchertchian
Bureau 126
nicolas.tchertchian@univ-tln.fr

## Slide 2: Programme
Séance 1 : Cours 1
Séance 2 : Cours 2 : Initiation ILOG/ TD Ressort
Séance 3 : TD Ressort fin/ TP Cuve
Séance 4 : TP Cuve
Séance 5 : TP Cuve
Séance 6 : TP Cuve
Séance 7 : TP Cuve (Fin)
Évaluation du module : TP dimensionnement cuve sous-pression
Deadline : fin séance 7 + 1 semaine
Les documents seront disponibles sur le MOODLE
MOSM_Modélisation et Optimisation de Systèmes Mécaniques
et le lien Dropbox : http://bit.ly/MOSM1_22

## Slide 3
bit.ly/MOSM1_22
Télécharger le dossier complet sous format .zip
Récupération des fichiers

## Slide 4
0 – Plan du cours
1- Processus de conception d’un produit industriel
2- Méthodes et outils d'optimisation
3- Intégration de l’approche CSP en conception

## Slide 5
Paramètres individuels
Paramètres influençant la conception
Processus
De
Conception
Formulation du problème
Informations disponibles
Outils disponibles
Environnement de travail
Temps disponible
Organisation de l’entreprise
Décisions externes
Connaissances scientifiques
Connaissances opérationnelles
Compétences et motivation
Emotions
Manière personnelle de penser et d’agir
Paramètres externes
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Introduction

## Slide 6
Résoudre un problème de conception c’est rechercher les concepts qui permettent d’atteindre les spécifications fonctionnelles d’un produit et en construire une représentation [Jan90,Sca04a]
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Introduction
Aide à la conception =>
Optimisation automatique avec simulation du comportement par des méthodes numériques
Ref:
[Sca04a] SCARAVETTI D., "Formalisation préalable d'un problème de conception pour l'aide à la décision en conception préliminaire ", Thèse de doctorat. Université de Bordeaux I. 2004.
[Jan90] JANSSEN P., "Aide à la conception : Une approche basée sur la satisfaction de contraintes", Thèse de doctorat, Université de Montpellier, février 1990

## Slide 7
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Introduction
Expression du Besoin
(AF)
Processus de conception architecturale
Processus de conception détaillée
Spécification Techniques du Besoin
Cahier des Charges Fonctionnel
Dossier de Définition
Dossier de Concept Produit
Développement
Besoin
Remise en cause du concept

## Slide 8
Peu d’outils d’exploration de concepts ou d’architectures
Beaucoup d’outils pour fournir une représentation détaillée du produit
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Introduction

## Slide 9
Conception architecturale
Orienter, le plus tôt possible, la conception vers les meilleurs concepts de solutions en étudiant leur faisabilité (physique, économique, etc.)
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Créativité Recherche de concept
Exploration des divers concepts de solution
Choix
Optimisation du concept
Elaboration du Dossier de Concept Produit
Cahier des Charges Fonctionnel
Dossier de Concept Produit
Dossier Justificatif des Choix de Concept

## Slide 10
Orienter, le plus tôt possible, la conception vers les meilleurs concepts de solution en étudiant leur faisabilité (physique, économique, etc.)
L'aide à la décision en conception architecturale passe alors par l'utilisation d'outils ou de méthodologies aidant le concepteur à formaliser la connaissance relative à un produit, tout en évaluant cette connaissance, pour estimer les risques encourus et ainsi prendre de « bonnes » décisions.
contexte de connaissances imprécises
Difficulté de recenser les connaissances nécessaires et suffisantes pour réaliser la phase de conception préliminaire.
l'optimisation de la solution retenue ne se fait généralement pas lors de la résolution, mais à posteriori en prenant en compte des connaissances n'ayant pas été formalisées.
Aide à la décision en conception architecturale
1 – Le processus de conception d'un produit industriel

## Slide 11
Approches de conception
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
2 grandes tendances en termes d’approches de conception [Sor06]:
Le “point based design” (1) consiste à décider rapidement sur une solution réalisable qui sera optimisée pour trouver une meilleure alternative
Le “set based design” (2) considère un ensemble de solutions potentielles qui sera réduit par les contraintes des différents métiers pour converger vers une solution satisfaisante (cas du système de production Toyota).
=>L’expérience a montré que le “set based design” est plus adapté dans les phases amont de projet [Dag12]
Ref:
D. Sorensen, The automotive develeppment process : a real option analysis. Deutcher Universitat Verlag, 2006, p. 241.
R. Dag, “Industrial experiences of set- based concurrent engineering - Effects , results and applications,” 2012.

## Slide 12
Synthétise
Analyse
Améliore
+
+
+
+
+
Approche de Conception « Point to point design » (point based design)
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Concept:
Générer des concepts
Evaluer quelques concepts
En choisir un qu’on développe
Le faire évoluer en faisant des itérations chaque fois que nécessaire
L’approche “point based design” est fortement itérative et procède à l’amélioration successive d’une solution réalisable. Ce qui peut être inefficiente pour les problèmes de conception multidisciplinaire [Han12]
Ref:
S. E. Hannapel, N. Vlahopoulos, D. J. Singer, I. Introduction, and A. Arbor, “Including Principles of Set-Based Design in Multidisciplinary Design Optimization,” no. September, 2012.
Notes: L’approche “point based design” est fortement itérative et procède à l’amélioration successive d’une solution réalisable. Ce qui peut être inefficiente pour les problèmes de conception multidisciplinaire [13] En effet, les nouvelles solutions identifiées nécessitent une constante modification et doivent être continuellement évaluées. D’où son inconvénient sur l’incertitude et la flexibilité des solutions identifiées. Le nombre d’alternatives de solutions développées en parallèle est relativement faible.
[13] S. E. Hannapel, N. Vlahopoulos, D. J. Singer, I. Introduction, and A. Arbor, “Including Principles of Set-Based Design in Multidisciplinary Design Optimization,” no. September, 2012.

## Slide 13
Approche de Conception « Set-Based Design »
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Critères 1
Time
Alternatives de conception
Design Space
Critères 2
Solution
Concept:
Générer plusieurs solutions faisables
Les évaluer/ aux critères, objectifs et éliminer celles qui ne cadrent pas
Les combiner entre elles et choisir la solution optimale
Critères: Une règle de décision ou d'une directive; une norme sur laquelle se fonde un jugement; toute décision qui guide encore la prise de décision

## Slide 14
Approche de Conception
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
Set Based Design est un paradigme de conception qui consiste à réduire continûment mais de manière irréversible les domaines des solutions architecturales et dimensionnelles d’un produit en cours de conception.
Les techniques de Problèmes à Satisfaction de Contraintes (CSP) permettent la modélisation et la simulation de ce mécanisme de réduction « au plus tôt » des domaines de valeur des variables dimensionnantes d’un produit

## Slide 15: Méthodes et outils d'optimisation
Optimisation

## Slide 16
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation
En conception classique on cherche la solution à partir des données qui sont toutes connues
-> Problème direct
Un problème est inverse quand, connaissant le résultat que l'on souhaite, on cherche les données qui permettent de l'atteindre.
En conception optimale, on ne connaît pas à l'avance le résultat mais on connaît les performances que l'on souhaite atteindre car on se les impose.
Cahier des charges
Est-ce possible ?
Peut-on faire mieux ?
Quelle est la meilleure solution ?
Processus de conception
Solution
Notes: il ne s'agit plus de résoudre des problèmes directs mais des problèmes inverses.

## Slide 17
Principe de base de l’optimisation :
méthode d’essai et erreur
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation
Choix Paramètres
Détermination Performances
Performances Acceptables ?
non
oui
Ce qui caractérise une méthode d’optimisation :
· Comment choisir les nouvelles valeurs des paramètres ?
· Comment arrêter le processus de recherche

## Slide 18
Problème d'optimisation = minimisation (ou maximisation) d'une fonction objectif (de coût)
Cette fonction comporte des paramètres et est généralement soumise à des contraintes
En fonction des caractéristiques du problèmes (paramètres fortement variables, domaines discrets, types de contraintes, etc.), le problème peut être difficile à résoudre
Nécessite des outils avancés pour la modélisation et la résolution
  Variables (paramètres)
  Fonction objectif
  Contraintes
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation

## Slide 19
fonction objectif f : A ->
Généralement, A n, et est défini par un ensemble de Contraintes
Le domaine de A est appelé espace de solutions, les éléments de A sont appelés solutions candidates
une solution candidate ai qui minimise f tel que
aj A, f (ai ) f (aj )
est appelée solution optimale
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation
Notes: L’objectif est, pour la résolution mathématique de problèmes d'optimisation, une fonction scalaire, notée f, dépendant d'un certain nombre de paramètres. C'est cette fonction que l' on cherche
à minimiser ou maximiser selon les cas. Il est parfois difficile de la définir explicitement sous forme analytique, mais on doit pouvoir la calculer.
En effet, pour pouvoir affirmer qu'une conception est meilleure qu'une autre, il faut associer à chaque conception une valeur scalaire. Profitant du fait qu'il existe une relation
d'ordre dans R, il est alors possible de classer« objectivement» les conceptions.
tout problème d'optimisation comporte un certain nombre n de
variables de conception généralement notées xi" r ensemble des variables de
conception est repris dans un vecteur noté x et tel que :
x= {x;} i= l , ... ,n
Les variables de conception sont des grandeurs apparaissant dans la définition
du problème et dont on cherche la valeur optimale. En mécanique, ces variables
représentent les épaisseurs de parois d'une structure, la position et le nombre de
membres structuraux, la direction des fibres dans un pli composite ... Ce sont
les inconnues du problème d'optimisation. La fonction objectif dépend de ces
Variables de conception et on a donc f= f(x) = f(xl, x2, ... ,xJ l’ensemble des valeurs
optimales des variables de conception est noté x*.
Dans le cas de l'optimisation des structures, la valeur d'une variable de conception est la plupart du temps
limitée par une borne inférieure et une borne supérieure, explicitement définies ou non dans l'énoncé du problème. Par exemple, l'épaisseur d'une tôle ne peut
pas être négative : si aucune précision n'est donnée, il est évident que la borne inférieure est égale à 0, borne qu'il faut cependant définir dans le logiciel pour
la résolution du problème. Les bornes de l'intervalle entre lesquelles la variable prend sa valeur définissent les contraintes de borne du problème d'optimisation :
elles portent sur les variables de conception xt Pour un problème comportant n variables, on a n relations du type :

## Slide 20
Problème
Décision
Modèle
Solution
1. Modélisation
2. Résolution
3. Interprétation
4. Mise en œuvre
Modélisation
Choix d'un langage (formel), de la méthode
Traduction du problème : paramètres, domaines, contraintes, incertitude, . . .
simplification : résultat d'un consensus entre acteurs
. . .
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation

## Slide 21
Résolution
Mise en œuvre algorithmique, utilisation d'un outil/solveur
Analyse de la robustesse, pertinence des résultats. . .
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation
Problème
Décision
Modèle
Solution
1. Modélisation
2. Résolution
3. Interprétation
4. Mise en œuvre

## Slide 22
Interprétation
Interpréter les résultats dans le monde réel
Présenter aux acteurs
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation
Problème
Décision
Modèle
Solution
1. Modélisation
2. Résolution
3. Interprétation
4. Mise en œuvre

## Slide 23
Mise en œuvre
Mise en ouvre opérationnelle
Suivi des impacts, actions corrective
peut donner lieu à la définition d'un nouveau problème !
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation
Problème
Décision
Modèle
Solution
1. Modélisation
2. Résolution
3. Interprétation
4. Mise en œuvre

## Slide 24
Qu'est-ce qu'un problème d’optimisation ?
2 – Méthodes et outils d'optimisation
Un problème d’optimisation est dit non contraint s’il ne contient pas de fonctions contraintes. Sa résolution peut être effectuée par application de différentes méthodes qui se divisent en deux grandes familles, les méthodes déterministes (méthode des gradients, méthodes quasi-Newton, …) et les méthodes non déterministes ou stochastiques (méthodes Monte Carlo, algorithmes évolutionnistes, …).
Un problème d’optimisation est dit contraint s’il contient au moins une fonction
contrainte dans sa description. L’ensemble des régions de l’espace de recherche où
les contraintes de conception sont vérifiées est dénommé espace réalisable ou
domaine admissible.
La solution d’un problème contraint est obtenue par l’utilisation de méthodes que
l’on peut séparer en deux groupes : les méthodes de Transformation et les méthodes
Directes
Notes: Les méthodes de transformation, ou indirectes, transforment le problème original avec contraintes en un problème équivalent sans contraintes, en introduisant les contraintes de conception dans la fonction objectif

## Slide 25
Deux familles de méthodes d’optimisation
Les méthodes déterministes possèdent les propriétés suivantes :
· A contexte initial donné conduisent à la même solution finale.
· Nécessitent peu d’évaluations de la fonction à optimiser.
· Mais peuvent se bloquer sur un optimum local
Les méthodes non déterministes (stochastiques)
· A contexte initial donné peuvent conduire à des solutions différentes.
· Nécessitent beaucoup d’évaluations de la fonction.
· Possèdent la capacité de trouver l’optimum global.
Aperçu des techniques d’optimisation
2 – Méthodes et outils d'optimisation
Notes: étudie le cas dans lequel certaines des contraintes dépendent de variables aléatoires dépendant du temps

## Slide 26
Méthodes d’optimisation
Méthodes déterministes
Méthodes évolutionaires
Méthodes stochastiques
Monte-Carlo
Méthodes mathématiques
Recuit simulé
Recherche Tabou
Plus grande pente
Gradient
Quasi-Newton
Méthodes globales
Plan d’expériences
CSP
Méthodes locales
Direction conjuguée
Nombre de paramètres faible <10
Difficile à mettre en œuvre
La solution trouvée n’est pas toujours la meilleure
Les valeurs de la fonction objectif doivent être connues
Convergence exclusivement locale
Aperçu des techniques d’optimisation
2 – Méthodes et outils d'optimisation

## Slide 27
Méthodes Stochastiques
Recherche Tabu
Méthodes Evolutionnistes
Recuit Simulé
Programmation Génétiques
Algorithmes Génétiques
Stratégies d’évolution
Programmation Evolutionniste

## Slide 28
Méthodes Déterministes
Méthodes Heuristiques
Méthodes analytiques
Méthode du simplex
Plus grandes pente
Gradient conjugué
Méthodes Quasi-Newton

## Slide 29
· Exploration : les méthodes Monte Carlo permettent une bonne exploration de l’espace puisque tout point a une probabilité identique d’être atteint, mais il n’y a pas d’exploitation des résultats déjà obtenus.
· Exploitation : Avec la méthode des gradients, l’exploration est moindre, mais l’exploitation des données précédentes par l’intermédiaire des gradients permet une bonne recherche locale.
· Compromis Exploration/Exploitation : Les Algorithmes Évolutionnaires/ CSP offrent un bon compromis entre exploration et exploitation.
Compromis exploration et exploitation
2 – Méthodes et outils d'optimisation

## Slide 30
permet de réduire le nombre d’essais pour obtenir un maximum d’information sur le produit
détermination des facteurs clés dans la conception d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé
optimisation des réglages d'un procédé de fabrication ou d'un d'appareil de mesure
prédiction par modélisation du comportement d'un procédé
Inconvénients
limite essentielle : le nombre d'essais augmente très rapidement avec le nombre de facteurs. On atteint déjà 128 expériences (27 ) pour 7 facteurs ce qui devient donc très vite difficile à réaliser dans la pratique.
Plans d’expériences
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 31
Exemple : Optimisation Machine Espresso 1/3
Plans d’expériences
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
Définition des paramètres des conception :
3 niveaux

## Slide 32
Exemple : Optimisation Machine Espresso 2/3
Plans d’expériences
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 33
Exemple : Optimisation Machine Espresso 3/3
Plans d’expériences
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
+Permet de déterminer les facteurs influents
-Ne donne qu’une tendance et ne permet pas de définir les valeurs optimales

## Slide 34
On part d’une solution initiale et on lance l’exploration de son voisinage jusqu’à ce que l’on rencontre une solution meilleure, à partir de laquelle on applique le même principe.
On arrête l’exploration lorsque qu’on arrive plus à trouver une solution meilleure que la solution courante.
Le principal avantage est un algorithme facile à programmer
Inconvénients :
Pas adaptés à des fonctions objectifs multimodales (avec plusieurs pics et creux) car ils s'arrêtent dès qu'un minimum local est trouvé, à moins de les relancer à partir d'une autre solution initiale
Temps de calcul long
Méthodes mathématiques : méthode de la plus grande pente
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 35
Méthodes stochastiques : Algorithmes génétiques
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
un algorithme génétique est défini par :
– Individu/chromosome/séquence : une solution potentielle du problème ;
– Population : un ensemble de chromosomes ou de points de l’espace de recherche ;
– Environnement : l’espace de recherche ;
– Fonction de fitness : la fonction - positive - que nous cherchons à maximiser.

## Slide 36
Solution
Faire tant que (il n'y a pas de solution satisfaisante) et (le temps est inférieur au temps limite)
1. créer une population initiale
2. évaluer l'adaptation de chaque individu
initialiser le temps
incrémenter le temps
3. sélectionner les parents
4. déterminer les gènes des nouveau-nés
par recombinaison des gènes parentaux
5. faire subir des mutations aléatoires à la population
évaluer l'adaptation de chaque individu
6. sélectionner les survivants
Fonctionnement d'un algorithmes génétiques 1/3
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
Notes: 1. Les algorithmes génétiques utilisent un codage des paramètres, et non les paramètres eux mêmes. 2. Les algorithmes génétiques travaillent sur une population de points, au lieu d’un point unique. 3. Les algorithmes génétiques n’utilisent que les valeurs de la fonction étudiée, pas sa dérivée, ou une autre connaissance auxiliaire.

## Slide 37
- Création de la population initiale.
  Si aucune idée de la solution du problème, génération aléatoire d ’une population.
  Sinon, création des individus qui représentent les solutions dont on dispose.
  Principal problème :
    choix de la taille de la population : compromis à trouver
      Besoin de suffisamment d’hétérogénéité.
      Une population trop grande augmente le temps de calcul.
- Evaluation de l'adaptation.
  Mesure des performances de chaque individu par une fonction d'adaptation
    correspond au profit, à l'utilité de la solution par rapport au problème.
- Sélection des parents.
  Pour que la génération suivante soit plus performante
  Accouplement des meilleurs individus. / (recombinaison)
    (chaque individu aura une chance proportionnelle à son adaptation de devenir parent)
Fonctionnement d'un algorithmes génétiques 2/3
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 38
- Recombinaison (crossover).
  Pour donner naissance à un individu nouveau, prise aléatoire de quelques gênes de chacun des parents.
- Mutation.
  modifications aléatoires du génome.
  ne pas muter tous les gènes d'un individu, sinon détermination complète aléatoire.
  rôle secondaire par rapport à la recombinaison
- Sélection des survivants.
  ne garder que les solutions les plus intéressantes, tout en gardant une population assez grande et assez diversifiée.
  en général, conservation de la taille de la population d'une génération à l'autre.
    (autant de "morts" que de nouveaux-nés)
  Parfois, garde uniquement des enfants
    Cela assure la diversité et l'évolution de la population.
Fonctionnement d'un algorithmes génétiques 3/3
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 39
Le problème
  Recherche du maximum de la fonction x->x² sur l'ensemble [|1,31|]
  (on prend des entiers pour plus de simplicité).
Codage du problème.
  Chaque individu représentera une valeur pour x.
  Son génotype sera la valeur de x exprimée en binaire (il suffit de 5 bits, car 31 se note 11111).
Population initiale.
  On choisit ici une population de quatre individus au hasard, par exemple :
N° | Génotype | Phénotype
1 | 0 1 1 0 1 | 13
2 | 1 1 0 0 0 | 24
3 | 0 1 0 0 0 | 8
4 | 1 0 0 1 1 | 19
Algorithmes génétiques - Exemple
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 40
Evaluation de l'adaptation.
  Application de la fonction d'adaptation : x->x².
Sélection des parents.
  Il suffit de tirer au hasard 4 individus parmi la population en tenant compte de leurs adaptations respectives. On obtient ainsi une nouvelle population comprenant par exemple:
  une copie de l'individu 1.
  deux copies de l'individu 2.
  une copie de l'individu 4.
  aucune copie de l'individu 3.
N° | Génotype | Phénotype | Adaptation | % du total
1 | 0 1 1 0 1 | 13 | 169 | 14,4
2 | 1 1 0 0 0 | 24 | 576 | 49,2
3 | 0 1 0 0 0 | 8 | 64 | 5,5
4 | 1 0 0 1 1 | 19 | 361 | 30,9
N° | Génotype | Phénotype | Adaptation
1 | 0 1 1 0 1 | 13 | 169
2 | 1 1 0 0 0 | 24 | 576
3 | 1 1 0 0 0 | 24 | 576
4 | 1 0 0 1 1 | 19 | 361
Algorithmes génétiques - Exemple
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 41
Recombinaison.
  On choisit ici, pour le croisement de déterminer au hasard les 2 parents, et de "couper" les chromosomes au hasard : la première partie du chromosome ira au premier descendant, alors que la seconde ira à l'autre.
    N° Avant Après
    1 0 1 1 0|1 0 1 1 0 0
    2 1 1 0 0|0 1 1 0 0 1
    3 1 1|0 0 0 1 1 0 1 1
    4 1 0|0 1 1 1 0 0 0 0
} recombinaison des individus 1 et 2
} recombinaison des individus 3 et 4
Algorithmes génétiques - Exemple
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 42
Seconde génération.
  Dans cet exemple, on choisit de limiter la durée de vie de chaque individu à une génération. La nouvelle génération sera donc composée exclusivement des enfants :
Si on calcule la moyenne des valeurs d'adaptation, on obtient 293 pour la génération initiale, contre 439 pour la seconde. On se rapproche bien de la solution. Si on réitère le processus, on obtiendra des valeurs de plus en plus grandes, jusqu'à l'obtention de la solution.
N° | Génotype | Phénotype | Adaptation | % du total
1 | 0 1 1 0 0 | 12 | 144 | 14,4
2 | 1 1 0 0 1 | 25 | 625 | 49,2
3 | 1 1 0 11 | 27 | 725 | 5,5
4 | 1 0 0 00 | 16 | 256 | 30,9
Algorithmes génétiques - Exemple
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 43
Avantages
  pour parvenir au résultat,
    pas besoin de connaître les caractéristiques de la solution du problème
    seulement déterminer parmi deux solutions quelle est la meilleure.
Inconvénients :
  algorithme très coûteux en temps de calcul
  difficile à programmer
    les paramètres comme la taille de la population et la fonction d'évaluation sont difficiles à établir
  il n'a qu'une très faible chance, voire aucune, de trouver la solution idéale
  il ne fait qu'en approcher.
Algorithmes génétiques - Avantages et inconvénients
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 44
-CSP: Un triplet (X, D, C)tel que [Tsang, 1993]:
–X = {x1, x2, x3, ..., xn}
–D = {d1, d2, d3, ..., dn}
–C = {c1, c2, c3, ..., cp}
Résoudre un CSP revient à instancier chacune des variables de X tout en satisfaisant l’ensemble C des contraintes du problème.
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation

## Slide 45
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
1. Dimensionnement de composants mécaniques (roulement, ressort)
Ou systèmes mécaniques (transmission de puissances, engrenages, bielle-Piston…)

## Slide 46
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
2. Génération d’architecture de produits et de systèmes (1/5)

## Slide 47
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
2. Génération d’architecture de produits et de systèmes (2/5)
Composition matériaux
BDD
Modélisation et paramétrage du système
Génération des solutions alternatives
Définition des propriétés des composants

## Slide 48
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
2. Génération d’architecture de produits et de systèmes (3/5)
Notes: Le modèle raduit ensuite dans un langage informatique
Le modèle du système est constitué de 5 ss ensemble
Chaque élément/ composant de ces sous ensembles est caractérisé par 3 variables d’état qui permette de caractériser les configurations d’architecture possibles ce modèle
Je vais présenter le mécanisme de résolution sur le sous ensemble Génération de puissance (tout en gardant à l’esprit que les autres sous ensembles participe à …)
En 2 temps, d’abord avec le mécanisme de génération des configurations
et le mécanisme de pré dimensionnement des composants présent dans le système

## Slide 49
Variables de configuration
Configuration Cx = {0,1}
Nombre Nx = [0,N]
Activité Ax = {0,1}
 | MD | ME | GE
C | 1 | 1 | 1
N | 2 | 2 | 1
AP0 | 0 | 0 | 0
AP1 | 0 | 1 | 1
AP2 | 0 | 1 | 1
AP3 | 1 | 0 | 1
Propagation de contraintes
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
2. Génération d’architecture de produits et de systèmes (4/5)
Notes: Les 3 variables d’état C, N et A permettent de définir la configuration du système
Chaque composant du système est ainsi défini par ces 3 variables
La variable d’activité permet de définir les modes de fonctionnement du système (variables d’Etat)
Dans le cas de la navette les variables permettent de dire quels sont les composants en fonction pdt chaque phase du cycle d’exploitation
La configuration du système est définie par 3 variables d’état C, N et A.
Chaque composant est caractérisé par C, N et A
Les variables C et N définissent la présence du composant dans l’architecture
Et A défini le mode de fonctionnement du composant tout au long du cycle d’utilisation

## Slide 50
MD_Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Power | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Weight | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000
ME_Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Power | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
Weight | 49 | 79 | 85 | 94 | 103 | 112 | 120
GE_Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Power | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100
Weight | 250 | 350 | 500 | 600 | 800 | 1300 | 1800
Base de données
Ecoinvent
Propagation de contraintes
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
2. Génération d’architecture de produits et de systèmes (5/5)
Notes: Pour chaque composant du système on constitue des catalogues de composants sous la forme de tableau de contrainte
Fonction objectif critères=réduire minimiser l’indicateur EI99
Dans la phase de pré-dimensionnement les composants de la gamme ne satisfaisant pas les critères de performances après le processus de propagation de contraintes sont rejetés de la ou des solutions finales.
Le ou les composants sont simultanément évaluer à l’aide des données environnementales

## Slide 51
CSP – Problème de Satisfaction de Contraintes
2 – Aperçu des techniques d’optimisation
Avantages
  grande souplesse dans l'expression de la connaissance et la modification des modèles
  permet de résoudre des problèmes génériques,
  garantit un ensemble complet de solutions
  Exploration du champ des solutions
Inconvénients :
  outils d’informaticiens. Ils sont généralement mal adaptés au langage des concepteurs de produits.

## Slide 52: Conception mécanique et utilisation de l’approche CSP

## Slide 53
Conception Inversée Intégrée (CII)
1 – Le processus de conception d'un produit industriel
La Conception Inversée Intégrée est une démarche originale qui suppose une modélisation des différents aspects du problème sous forme de contraintes
Cette modélisation permet d’intégrer les contraintes lors de la recherche de solutions comme des éléments générateurs de choix et non comme des critères de validation une fois le choix du concept effectué.

## Slide 54
Conception Inversée Intégrée (CII)
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Cahier des charges
Créativité technique
Lois de la physique
Règles métier
Traduction
Capitalisation
Objectifs de conception
Critères de qualité
Traduction
Fonction d’optimisation
Expression des modèles
Résolution de Problèmes de Satisfaction de Contraintes (PSC)
Solution 1 … Solution n
Pré-conception
Choix
Solution de Conception Optimisée
Conception intégrée
Conception inversée

## Slide 55
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Processus de Conception enrichie + CII
Expression du Besoin
(AF)
Processus de conception architecturale
‘enrichie’ +CII
Processus de conception détaillée
Spécification Techniques du Besoin
Cahier des Charges Fonctionnel
Dossier de Définition
Dossier de Concept Produit
Développement
Besoin

## Slide 56
Conception architecturale enrichie par « CII »
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Créativité Recherche de concept
Recherche de solutions satisfaisant CdC, règles et comportements
Choix
Elaboration du Dossier de Concept Produit
Cahier des Charges Fonctionnel
Dossier de Concept Produit
Dossier Justificatif des Choix de Concept
-règles métier
-Comportements physiques

## Slide 57
Rappel:
Un problème de satisfaction de contrainte (CSP) est un problème modélisé sous la forme d'un ensemble de contraintes appliquées à des variables évoluant dans un domaine de variation
Une résolution basée sur les techniques de satisfaction de contraintes
permet de calculer l'ensemble complet des solutions d'un problème sur un domaine d’approximation
Fournie des garanties sur la non-existence de solutions
Permet de modifier facilement le modèle (fréquent en phase de préconception)
Permet de rapprocher contraintes et variables des caractéristiques de composants ou d’interaction entre composants
Permet de séparer la modélisation de la résolution
Permet de capitaliser la connaissance formalisée
Pourquoi utiliser le paradigme des CSP?
3 – Intégration de l’approche CSP en conception

## Slide 58
Etape complexe:
Décisions prises à priori
Espace de recherche important
Ensembles vastes de composants
Approche nécessairement pluridisciplinaire
Choix optimaux à faire
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Conception architecturale

## Slide 59
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Démarche de formalisation des modèles – Analyse et structuration
Différentes variables:
Variables de conception (VCo) : définissent le système
Variables critères (VCr) : traduisent son état ou ses propriétés
Variables intermédiaires (VI) : participent à la cohérence du modèle
Modèle global décomposé en blocs fonctionnels
Modèles de composants (MC)
Modèles d’interaction (MI)

## Slide 60
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Démarche de formalisation des modèles – Analyse et structuration
Variables de conception (VCo)
Paramètres géométriques | Longueur de la déviation axiale du ressort | δ, mm
 | Diamètre moyen du ressort | D, mm
 | Diamètre des spires | d, mm
 | Nombre de spires | N
 | Nombre de spires inactives | Q=2
Variables critères (VCr)
Masse du ressort
Fréquence de fonctionnement
Contrainte admissible
Cout
Impact
Variables intermédiaires (VI)
, diamètre du cylindre où le ressort est inséré
Modèles de composants (MC)
Modèles d’interaction (MI)
Exemple:

## Slide 61
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Démarche de formalisation des modèles – Synthèse de la démarche

## Slide 62
Une Contrainte est une relation logique (une propriété qui doit être vérifiée) entre différentes inconnues, appelées Variables, chacune prenant ses valeurs dans un ensemble donné, appelé Domaine.
Ainsi, une contrainte restreint les valeurs que peuvent prendre simultanément les variables. Par exemple, la contrainte "x + 3*y = 12" restreint les valeurs que l'on peut affecter simultanément aux variables x et y.
Notons enfin que l'ordre dans lequel sont posées les contraintes n'est pas significatif : la seule chose importante à la fin est que toutes les contraintes soient satisfaites
Qu'est-ce qu'une contrainte ?
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Deux manières de définir les contraintes d’un CSP:
En compréhension (ou en intension), c’est-à-dire par une expression mathématique
Enumérative (ou en extension), c’est-à-dire par l’énumération des valeurs conjointement admissibles des variables concernées. EX A ≠ B devient
QAB = {(1,2), (1,3), (2,3)}

## Slide 63
L'arité d'une contrainte est le nombre de variables sur lesquelles elle porte. On dira que la contrainte est
unaire si son arité est égale à 1 (restriction sur une variable),
par exemple « V1 < 4 »
binaire si son arité est égale à 2 (Restriction sur 2 variables),
par exemple « V1 ≠ V2 » ou encore « A U B = A »
ternaire si son arité est égale à 3 (Restriction sur 3 variables),
par exemple « V1+V2 < V3 »
...
n-aire si son arité est égale à n (elle met en relation un ensemble de n variables). On dira également dans ce cas que la contrainte est globale.
Par exemple, une contrainte globale courante (et très pratique) est la contrainte
« Alldiff(E)", où E est un ensemble de variables, qui contraint toutes les variables appartenant à E à prendre des valeurs différentes.
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Qu'est-ce qu'une contrainte ?

## Slide 64
1.4 - Différents types de contraintes 1/2
On distingue différents types de contraintes en fonction des domaines de valeurs des variables :
Les contraintes numériques, portant sur des variables à valeurs numériques : une contrainte numérique est une égalité (=) , une différence (≠) ou une inégalité (<, ≤, >, ≥) entre 2 expressions arithmétiques. On distingue :
  les contraintes numériques sur les réels, quand les variables de la contrainte peuvent prendre des valeurs réelles par exemple une contrainte physique comme "U = R*I"
  et les contraintes numériques sur les entiers, quand les variables de la contrainte ne peuvent prendre que des valeurs entières par exemple une contrainte sur le nombre de personnes pouvant embarquer dans un avion.
Qu'est-ce qu'une contrainte ?

## Slide 65
1.4 - Différents types de contraintes 2/2
On distingue également :
  les contraintes numériques linéaires, quand les expressions arithmétiques sont linéaires par exemple "4*x - 3*y + 8*z < 10"
  et les contraintes numériques non linéaires , quand les expressions arithmétiques contiennent des produits de variables, ou des fonctions logarithmiques, exponentielles... par exemple "x*x = 2" ou "sinus(x) + z*log(y) = 4".
Les contraintes booléennes, portant sur des variables à valeur booléenne (vrai ou faux) : une contrainte booléenne est une implication (=>), une équivalence (<=>) ou une non équivalence (<≠>) entre 2 expressions logiques.
Par exemple "(non a) ou b => c" ou encore "non (a ou b) <=> (c et d)".
Qu'est-ce qu'une contrainte ?

## Slide 66
Un CSP (Problème de Satisfaction de Contraintes) est un problème modélisé sous la forme d'un ensemble de contraintes posées sur des variables, chacune de ces variables prenant ses valeurs dans un domaine. De façon plus formelle, on définira un CSP par un triplet (X,D,C)
tel que
*X = { X1, X2, ..., Xn} est l'ensemble des variables (les inconnues) du problème ;
*D est la fonction qui associe à chaque variable Xi son domaine D(Xi), c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre Xi ;
*C = {C1, C2, ..., Ck} est l'ensemble des contraintes. Chaque contrainte Cj est une relation entre certaines variables de X, restreignant les valeurs que peuvent prendre simultanément ces variables.
Par exemple, on peut définir le CSP (X,D,C) suivant : -X = {V1, V2, V3, V4}
-D(V1) = D(V2) = D(V3) = D(V4) = {0,1}
-C = {C1, C2, C3}
-C1: a ≠ b, C2: c ≠ d, C3 : a + c < b
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Définition d'un CSP
Notes: La programmation par contraintes est un paradigme expressif et puissant qui permet de représenter, résoudre et raisonner sur de nombreux problèmes complexes. Elle est généralement basée sur l'utilisation du formalisme des problèmes de satisfaction de contraintes (CSP) pour énoncer des problèmes. Elle regroupe l'ensemble des techniques liées à la résolution/satisfaction d'un ensemble de contraintes. Un CSP est traité à l'aide d'un solveur qui calcule un ensemble de solutions, qui explore l'espace de recherche défini par les domaines de variables, tout en s'assurant que les contraintes formulées restent cohérentes.
exemple
CSP contient 4 Variables V1, V2, V3 et V4 peuvent prendre comme valeur 0 ou 1
Ces variables doivent respecter les contraintes suivantes : a doit être différente de b ; c doit être différente de d et la somme de a et c doit être inférieure à b.

## Slide 67
Un CSP (Problème de Satisfaction de Contraintes) se divise principalement en 2 parties:
*La modélisation du problème suivant le formalisme CSP
*La résolution du CSP
La résolution fait appel à deux types d’algorithmes :
les Algorithmes de propagation basés sur des opérateurs de réduction
Les algorithmes de recherche
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Définition d'un CSP

## Slide 68
Définition:
Etant donné un CSP (X,D,C), sa résolution consiste à affecter des valeurs aux variables, de telle sorte que toutes les contraintes soient satisfaites. On introduit pour cela les notations et définitions suivantes :
Définition:
On appelle affectation le fait d'instancier certaines variables par des valeurs (évidemment prises dans les domaines des variables).
On notera A = { (X1, V1), (X2, V2), ..., (Xr, Vr) } l'affectation qui instancie la variable X1 par la valeur V1, la variable X2 par la valeur V2, ..., et la variable Xr par la valeur Vr.
Par exemple,
X = {V1, V2, V3, V4}
-D(V1) = D(V2) = D(V3) = D(V4) = {0,1}
C = {C1, C2, C3}
-C1: a ≠ b, C2: c ≠ d, C3 : a + c < b
A={(b,0),(c,1)} est l'affectation qui instancie b à 0 et c à 1.
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Solution d'un CSP

## Slide 69
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Solution d'un CSP
Soit une assignation complète A des variables liées par une contrainte Q. on dit que A satisfait Q si les valeurs attribuées par A aux variables sont autorisées par Q, dans le cas contraire on dit que A falsifie Q.
{A=1, B=2} satisfait la contrainte A ≠ B
{A=2, B=2} falsifie la contrainte A ≠ B
Une assignation complète des variables d’un CSP est une solution si et seulement si elle satisfait toutes les contraintes.
Un CSP est dit consistant s’il admet au moins une solution. Dans le cas contraire, il est dit inconsistant.

## Slide 70
Ensemble de variables
Assignation
Extension d’une assignation
Assignation partielle
Assignation complète
Solution
Assignation d’une variable
Variable
Valeur
Domaine fini
Consistant
Inconsistant
Falsifier
Satisfaire
Contrainte
Contrainte énumérative ou en extension
Contrainte en compréhension (ou en intention)
Problème d’optimisation
Problème
Problème de recherche
Instance de CSP (réseau de contraintes)
Problème de décision
Instance de problème
Problème de satisfaction de contraintes (CSP)
Enoncé d’un problème de décision de variables
est un
est un
est un
est un
est un
est une
est une
est une
est une
est une
une
une
est une
peut
peut
peut être
peut être
est une
étend une
est un cas particulier
décrit un
se modélise en
cas particulier de
est associé à
cas particulier de
est associé à un
a un
relie des
contient des
est associé à un
contient des
attribue
concerne
définit des
est définie sur un
satisfait
Domaine
comporte des

## Slide 71
la notion de filtrage recouvre les techniques de déduction permettant de réduire la combinatoire d’un problème en retirant de certains domaines des valeurs non-pertinentes c.-à-d. ne peuvent pas apparaitre dans une solution.
Les techniques de consistance permettent de filtrer les valeurs ou les ensembles de valeurs qui participent à une solution.
Nous verrons seulement la consistance d’arc (AC) parfois appelée consistance généralisée.
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
La propagation de contraintes (Filtrage)
L'objectif de la propagation de contraintes est de remplacer un CSP initial par un CSP équivalent, mais avec un espace de recherche plus restreint
Notes: La propagation de contraintes permet, à partir d'un ensemble de contraintes et de domaines, d'inférer des contraintes et des domaines plus restrictifs.
Le principe d'une inférence est alors de propager les informations contenues dans une contrainte aux contraintes voisines.
Ces inférences sont basées sur l'application de techniques de cohérence de domaines, aussi appelées techniques de consistance,
qui permettent de filtrer les valeurs ou les ensembles de valeurs qui participent à une solution.
La consistance d'arc n'est pas applicable en tant que telle dans le cadre des CSP numériques. En effet, l'énumération des valeurs des domaines n'est pas possible sur les intervalles réels
Hull consistance
Box consistance
L'application de la box-consistance permet en général d'obtenir une meilleure approximation de l'ensemble de solutions que la hull-consistance
lorsque les contraintes ont une arité supérieure à trois. C'est généralement le cas pour les modèles définis en conception préliminaire
qui comportent souvent des contraintes complexes.

## Slide 72
Un réseau de contrainte est défini par un graphe, avec
Un nœud pour chaque variable (cercle)
Un nœud pour chaque contrainte (rectangle)
Une droite (arcs) relie les nœuds variable et contrainte entre eux
On notera les arcs dans le réseau < X, c(X, Y) > où X est une variables et c(X, Y) la contrainte binaire
X
Y
c
<X, c(X, Y)>
<Y, c(X, Y)>
Représentation graphique d’un CSP
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
La propagation de contraintes (Filtrage)

## Slide 73
3.2– Exemple
1, 2, 3
2, 3
A<B
A
B
Pas d’arc- consistance car 3 < 3
Arc- consistant car
2>1 et 3>2
Un arc < X, c(X, Y) > est Arc-Consistant (AC) si pour chaque valeur X dans dom(X) il y a une valeur Y dans dom(Y) tel que la contrainte c(X, Y) est satisfaite. Un réseau est arc consistant si tous ses arcs sont AC.
Définition
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Filtrage : Arc Consistance (AC)
Notes: La consistance d'arc permet de vérifier que toutes les valeurs d'un domaine dk disposent d'au moins une valeur dans les domaines des autres variables, la contrainte c étant satisfaite pour ces valeurs. Cette consistance est généralement assez rapide à calculer, mais des consistances plus fines sur les CSP discrets peuvent être appliquées pour éliminer plus de valeurs inconsistantes dans les domaines

## Slide 74
1, 2, 3
1, 2
3.4– Exemple (AI)
2, 3
A<B
A
B
Si un arc < X, c(X, Y) > n’est pas consistant
Supprimer toutes les valeurs x dans dom(X) pour lesquelles il n’y a pas de valeurs correspondantes dans dom(Y)
Cette suppression rend l’arc < X, c(X, Y) > arc consistant
Cette suppression n’élimine pas de solutions du système
comment respecter la consistance d’arc
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Filtrage : Arc Consistance (AC)
A<B
2, 3

## Slide 75
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche
Exploration exhaustive de l'espace de recherche d'un problème, généralement représentée sous la forme d’un arbre.
Les algorithmes de recherche définissent la manière dont est généré/exploré cet arbre.
Plusieurs algorithmes de génération/exploration de l'arbre existent :
*Générer et tester
*Simple retour arrière
*Anticipation/ filtrage

## Slide 76
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Generate & Test »
Cet algorithme consiste à énumérer exhaustivement toutes les valeurs possibles pour toutes les variables du problème.
jusqu'à en trouver une qui satisfasse toutes les contraintes..
Cette approche correspond au pire des cas pour tous les problèmes et est très coûteuse..
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 77
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Generate & Test »
Considérons par exemple le CSP (X,D,C) suivant :
X = {a,b,c,d}
D(a) = D(b) = D(c) = D(d) = {0,1}
C = { a ≠ b, c ≠ d, a+c < b }
A={}
A={(a,0)}
A={(a,0);(b,0)}
A={(a,0);(b,1)}
A={(a,0);(b,0);(c,0)}
A={(a,0);(b,0),(c,1)}
A={(a,0);(b,0);(c,0);(d,0)}
A={(a,0);(b,0);(c,0);(d,1)}
A={(a,0);(b,1);(c,0)}
A={(a,0);(b,0);(c,1);(d,0)}
A={(a,0);(b,0);(c,1);(d,1)}
A={(a,0);(b,1);(c,0);(d,0)}
A={(a,0);(b,1);(c,0);(d,1)}
Choix de Xi = a
Choix de Xi = b
Choix de Xi = c
Choix de Xi = c
Choix de Xi = d
Choix de Xi = d
Choix de Xi = d
Vi = 0
Vi = 1
Vi = 0
Vi = 0
Vi = 0
Vi = 1
Vi = 1
Vi = 1
Vi = 1
Vi = 0
Vi = 0
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 78
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Generate & Test »
problème des reines. Ce problème consiste à placer n reines sur un échiquier (une grille) de n par n, de sorte qu’il y ait une seule reine sur chaque ligne et sur chaque colonne, et au plus une reine dans chaque diagonale.
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 79
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Backtracking »
Une première façon d'améliorer l'algorithme "génère et teste" consiste à tester au fur et à mesure de la construction de l'affectation partielle sa consistance : dès lors qu'une affectation partielle est inconsistante, il est inutile de chercher à la compléter. Dans ce cas, on "retourne en arrière" ("backtrack" en anglais) jusqu'à la plus récente instanciation partielle consistante que l'on peut étendre en affectant une autre valeur à la dernière variable affectée
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 80
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Backtrack »
Considérons par exemple le CSP (X,D,C) suivant :
X = {a,b,c}
D(a) = D(b) = D(c) = {1, 2, 3, 4}
C = { a < b, b < c }
A={}
Choix de Xi = b
B = 1
B = 4
A = 1
A = 2
A = 3
A = 4
B = 2
A = 1
A = 2
A = 3
A = 4
C = 1
C = 2
C = 3
C = 4
B = 3
A = 1
A = 2
A = 3
A = 4
C = 1
C = 2
C = 3
C = 4
C = 1
C = 2
C = 3
C = 4
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 81
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Backtrack »
problème des reines. Ce problème consiste à placer n reines sur un échiquier (une grille) de n par n, de sorte qu’il y ait une seule reine sur chaque ligne et sur chaque colonne, et au plus une reine dans chaque diagonale.
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 82
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Anticipation »
Le principe général de l'algorithme "anticipation" reprend celui de l'algorithme "simple retour-arrière" , ("Forward Checking" en anglais) en ajoutant simplement une étape de filtrage à chaque fois qu'une valeur est affectée à une variable. Comme on vient de le voir au point 3, on peut effectuer différents filtrages plus ou moins forts, permettant d'établir différents niveaux de consistance locale (nœud, arc, chemin, ...).
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 83
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Anticipation »
Considérons par exemple le CSP (X,D,C) suivant :
X = {a,b,c}
D(a) = D(b) = D(c) = {1, 2, 3, 4}
C = { a < b, b < c }
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
A<B
A
B
1, 2, 3, 4
C
B<C
A={}
A = 1
A = 2
B = 2
B = 3
B = 2
B = 3
C = 3
C = 4
C = 3
C = 4
C = 3
C = 4
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 84
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Forward Checking »
problème des reines. Ce problème consiste à placer n reines sur un échiquier (une grille) de n par n, de sorte qu’il y ait une seule reine sur chaque ligne et sur chaque colonne, et au plus une reine dans chaque diagonale.
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 85
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les algorithmes de recherche : « Forward Checking »
problème des reines. Ce problème consiste à placer n reines sur un échiquier (une grille) de n par n, de sorte qu’il y ait une seule reine sur chaque ligne et sur chaque colonne, et au plus une reine dans chaque diagonale.
Notes: On combine les techniques de filtrage avec les algorithme de recherche

## Slide 86
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Les Heuristiques de recherche (ou stratégie de recherche)
La génération de nouveaux nœuds dans l'arbre de recherche fait aussi appel à
différentes heuristiques liées au choix des variables et à la manière dont leur domaine est découpé ou énuméré.
Le choix de la prochaine variable à découper est souvent crucial pour l'efficacité de l'algorithme de résolution
Utiliser des heuristiques = parcourir l'arbre dans un ordre préférentiel
Préférence non systématique (sinon le problème est linéaire !), mais très efficace
Types :
Heuristiques de variables (min-domain, max-constraints)
Heuristiques de valeurs
Création de l'ordre :
statique (une fois pour toutes au départ)
dynamique (à chaque étape)

## Slide 87
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Principe de la résolution d’un CSP (Synthèse)
Construire une affectation totale par incrémentation d'affectations partielles (arbre de recherche)
Revenir en arrière si une affectation partielle est inconsistante (backtrack)
Restreindre les domaines des variables à chaque étape (anticipation par propagation locale des contraintes)
utiliser des heuristiques
utiliser connaissances sur le problème (symétries, . . .)
. . .

## Slide 88
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Optimisation multi-objectif
Un problème de conception est souvent multi-objectif
Problème de conception -----> problème d’optimisation mono-objectif avec contraintes
Généralement on sait exprimer plusieurs objectifs.
Le problème devient :
- Minimiser f(x) = {F1(x), F2(x), …, Fq(x)}
- En respectant les contraintes d’égalité Gi(x) = 0 i = 1…n
- En respectant les contraintes d’inégalité Gi(x) ≤ 0 i=1…m
- Et les contraintes de domaines xjmin ≤ xj ≤ xjmax j=1…p
Il y a compétition entre les objectifs!
Difficulté : Quelle importance relative attribuer à chaque objectif?

## Slide 89
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Optimisation multi-objectif
2. Concept de non infériorité (optimum au sens de Pareto)
Transformation : Espace acceptables des variables Ω => Espace des fonctions objectifs Λ
Les points intérieurs, comme P, ne sont pas solutions (améliorables à la fois sur F1 et sur F2)
Une amélioration de F2 dans le voisinage de A nécessite une dégradation de F1
A est une solution optimale au sens de Pareto (Point non-inférieur)
Tous les points situés sur la potion CD sont optimaux au sens de Pareto
Ω
Λ

## Slide 90
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Optimisation multi-objectif
Méthode de la sommation pondérée (Weighted Sum Method)
Choisir les poids avec 0 < < 1 et
Minimiser (en 2D) f(x) = w1 F1(x) + w2 F2(x)
Dans l’espace des fonctions objectifs, wT F(x) = c est un hyperplan (une droite L en 2D).
La minimisation donne l’hyperplan avec la plus petite valeur de c qui touche le domaine.
Inconvénients : si la frontière est non convexe, des points non-inférieurs son non atteignables et une petite variation du poids donne des solutions très différentes!

## Slide 91
3 – Intégration de l’approche CSP en conception
Optimisation multi-objectif
Méthode des contraintes-ε (ε-Constraint Method)
Choisir une fonction objectif principale Fp (x)
Choisir des objectifs minimaux εk pour les autres fonctions
Minimiser Fp (x)
Avec les contraintes du système
Plus les contraintes additionnelles Fk (x)≤ εk , avec k = 1, …, q et k ≠ p
Avantages : par rapport à la méthode des pondérations, des points en creux sont atteignables.
Inconvénients : Le choix des εk est délicat
Minimiser F1(x)
Avec F2(x) ≤ ε2

## Slide 92
Programmation par contraintes avec ILOG Solveur
2022
Nicolas Tchertchian
nicolas.tchertchian@univ-tln.fr
Modélisation de Systèmes Mécaniques 1

## Slide 93: Programme
Séance 1 : Cours 1
Séance 2 : Initiation ILOG/ TD Ressort
Séance 3 : TD Ressort fin/ TP Cuve
Séance 4 : TP Cuve
Séance 5 : TP Cuve
Séance 6 : TP Cuve
Récupérer le dossier Template et le fichiers Cours ILOG Solver
http://bit.ly/MOSM1_22

## Slide 94
bit.ly/MOSM1_22
Télécharger le dossier complet sous format .zip
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Récupération des fichiers

## Slide 95
0 – Plan du cours
1 - Qu’est ce qu’un solveur
2 - Programmation par contraintes avec IBM ILOG Solver
3 - Modélisation et Résolution d’un problème
4 - Exercices

## Slide 96
Introduction
Un solveur est utilisé pour rechercher les solutions. Une solution est un ensemble de variables instanciées vérifiant l’ensemble des contraintes
Un solveur numérique est dédié à la résolution de problèmes dont la plupart des variables prennent leurs valeurs dans des domaines définis par des intervalles de réels
Un solveur explore complètement l’espace des solutions
Une première étape de filtrage vérifie la compatibilité des domaines entre eux.
Le solveur recherche ensuite exhaustivement les combinaisons des variables vérifiant toutes les contraintes, et les stocke dans un tableau.
Le résultat fourni est une liste de solutions du problème, c’est-à-dire une combinaison des valeurs possibles pour chaque variable respectant la totalité des contraintes du problème.
1 – Qu’est ce qu’un solveur?

## Slide 97
1 – Qu’est ce qu’un solveur?
Le processus de résolution
Variables de décisions et domaines
Espace de recherche
Propagation initiale de contraintes
Création de l’arbre de recherche
Contraintes
Stratégie de recherche
Retour Arrière
Echec
Propagation de contraintes
Solution

## Slide 98
 | Discret | Continu | Librairie | Gratuité
Constraint Explorer | X | (X) | C++ | 
IBM ILOG CPLEX | (X) | X | C++, java | 
Choco | (X) |  | java | X
Gecode | X |  | C++, java | X
IBEX |  | X | C++, java | X
Performances limitées par certaines spécificités:
Spécificités liées aux solveurs numériques
Spécificités liées à la syntaxe des contraintes
Spécificité liée à la démarche
1 – Qu’est ce qu’un solveur?
Différents solveurs CSP

## Slide 99
ILOG Solver est une bibliothèque C ++ qui utilise la programmation par contraintes pour trouver des solutions aux problèmes d'optimisation.
ILOG intègre à la fois des variables discrètes (nombres entiers, variables symboliques) et des variables continues (variables réelles dont le domaine est un intervalle)
Les variables peuvent être tabulées, ce qui est utile à la description des catalogues de composants par exemple.
permet de modéliser des problèmes d'optimisation indépendamment des algorithmes utilisés pour résoudre le problème.
Il fournit une couche de modélisation extensible adapté à une variété d'algorithmes prêt à l'usage dans le commerce.
Cette couche de modélisation vous permet de changer votre modèle, sans avoir à réécrire votre application.
1 – Qu’est ce qu’un solveur?
Ilog Solver

## Slide 100
Une méthode en 3 étapes :
A - DECRIRE
La première étape est de décrire le problème dans un langage naturel
B - MODELISER
Le modèle est composé
Des variables de décision (information inconnue du problème)
Chaque variable de décision a un domaine de valeurs possibles
Des contraintes sur ces variables
Un objectif (facultatifs): maximiser ou minimiser
C - RESOUDRE
Résoudre le problème consiste à trouver une valeur pour chaque variable de décision, tout en satisfaisant simultanément les contraintes et maximiser ou minimiser un objectif
2 – Programmation par contraintes avec IBM ILOG Solver
Méthode

## Slide 101
A - DECRIRE
Le problème est de trouver des valeurs pour x et y tel que
x + y = 17
x – y = 5
Avec x ∈ [5 , 12] et y ∈ [2 , 17]
B - MODELISER
Les variables de décision sont x et y
Les contraintes sont x + y = 17 et x – y = 5
Le domaine de la variable de décision x est [5 , 12]
Le domaine de la variable de décision y est [2 , 17]
Méthode - Exemple
2 – Programmation par contraintes avec IBM ILOG Solver

## Slide 102
C - RESOUDRE
Espace de recherche
Propagation initiale
5,6,7,8, 9,10, 11, 12
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
x + y = 17
5,6,7,8, 9,10, 11, 12
5,6,7,8,9,10,11,12
x – y = 5
Méthode - Exemple
2 – Programmation par contraintes avec IBM ILOG Solver

## Slide 103
Exemple :
RESOUDRE
3. Arbre de recherche
4. Stratégie de recherche
A={}
x = 10
y = 5
y = 6
Y = 7
x = 11
y = 5
y = 6
Y = 7
x = 12
y = 5
y = 6
Y = 7
Méthode - Exemple
2 – Programmation par contraintes avec IBM ILOG Solver

## Slide 104
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Construction de l’environnement
A un problème de satisfaction de contraintes correspond un environnement.
Un environnement est une instance de la classe IloEnv
Il assure une gestion optimisée de la mémoire pour les objets des classes du modèle.
Un objet environnement se créé en déclarant une variable de type IloEnv. Par exemple, pour créer un environnement nommé env, la syntaxe est:
IloEnv env;
La méthode end() de l’environnement doit être appelée pour terminer proprement le calcul et libérer la mémoire associée.
env.end();

## Slide 105
Le modèle permet de créer un ensemble d'objets de modélisation (Variables, contraintes,…) et plus généralement l’état du CSP (recherche,…)
Un modèle est une instance de la classe IloModel
Pour créer un objet de modélisation nommé model dans un environnement existant nommé env la syntaxe est :
IloModel model(env);
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Création d'un modèle

## Slide 106
Les variables de décision se créent en tant qu'objets de classe IloNumVar
IloNumVar x1(env, lb= 0, ub = 40);
Le premier paramètre de la classe est toujours l’environnement.
Le deuxième et troisième paramètre sont les bornes inférieures et supérieure
Cette définition crée la variable de décision réelle x1 dont le domaine de définition est [0, 40].
Les variables de décision de nombres entiers sont des objets de la classe IloIntVar
Par défaut IloIntVar x1(env) est un entier dont la limite inf est 0 et la limite sup le plus grand entier positif possible sur la plateforme
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Déclaration des variables de décision
Lb : lower bound
Ub : upper bound

## Slide 107
Pour ajouter des contraintes au modèle, on utilise la fonction membre IloModel::add
Une contrainte est ajoutée au modèle nommé model avec la méthode add() :
model.add(x1==0) ;
Ilog permet d’ exprimer les contraintes en utilisant les opérateurs:
== égalité
!= différent
<= inférieur ou égal
>= supérieur ou égal
< inférieur
> supérieur
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Expression des contraintes
On pourra aussi exprimé les principales fonctions mathématiques en utilisant les fonctions disponibles dans la librairies :
IloPower(variables, puissance)-> fonction puissance; IloLog(expression)-> fonction LN
…

## Slide 108
Les Paramètres et constantes du modèle sont des objets de la classe IloInt (nombres entier) et IloNum (nombres réels).
Ex:
IloInt i=0;
IloNum Pi=3.14; On pourra utliser IloPi()
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Définition des Paramètres et Constantes
Notes: IloInt est une sous classe de la classe IloNum.

## Slide 109
Pour résoudre un problème exprimé dans un modèle il faut créer une instance de la classe IloSolver
Pour créer un objet « solveur » nommé solver dans un modèle existant nommé model la syntaxe est :
IloSolver solver(model);
Pour lancer la recherche d’une solution, on utilise la méthode solve(), la syntaxe utilisée est:
If (solver.solve()) //utilisation d’une stratégie de résolution « GOAL »
par défaut
La méthode solve() renvoie un booléen (de type IloBool) si une solution est trouvée il renvoie un booléen de type IloTrue.
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Recherche des solutions
Notes: Après avoir créé l'environnement, une application Concert est prête à créer un ou plusieurs modèles d'optimisation. Cela consiste à créer un ensemble d'objets de modélisation pour définir chaque modèle d'optimisation.

## Slide 110
La méthode getValue() retourne la valeur trouvée pour la variable de décision recherchée
La syntaxe est :
solver.getValue(IloNumVar x1);
->Retourne la valeur de la variables réelle x1
Pour afficher le résultat on utilise la méthode out()
La syntaxe pour afficher la valeur de x1 devient:
Solver.out() << " x1 : " <<solver.getValue(x1)<<endl;
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Recherche des solutions

## Slide 111
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
La propagation de contraintes (Filtrage)
Pour propager les contraintes, on utilise la méthode propagate(), la syntaxe utilisée est:
cout<< " propagation … " <<solver.propagate() <<endl;
Le nouvel espace de recherche est obtenu avec la méthode getMin() et getMin() qui retourne les bornes de la variable de décision, la syntaxe est :
Cout << solver.getMin(IloNumVar x1) << " < x1 < " << solver.getMax(x1) <<endl;

## Slide 112
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Dossier Template
Fichier à ouvrir
Recherche des solutions : Application

## Slide 113
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Fichier solution (à ne jamais renommer)
Fichier source Main.cpp
Zone d’information sur la génération de la solution (affiche les erreurs de compilation)
Recherche des solutions : Application

## Slide 114
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Recherche des solutions : Application

## Slide 115
La propagation de contraintes (Filtrage) : Application
Le problème est de trouver des valeurs pour x et y tel que
x + y = 17
x – y = 5
Avec x ∈ [5 , 12] et y ∈ [2 , 17]
#include <ilsolver/ilosolverint.h> ;//Librairies ILOG
ILOSTLBEGIN
int main(){
IloEnv env;//Construction de l'environnement
try {
IloModel mod(env);//Création d'un modèle
IloIntVar x(env, 5, 12); //Définition des variables
IloIntVar y(env, 2, 17);
mod.add(x + y == 17); //Définition des contraintes
mod.add(x - y == 5);
IloSolver solver(mod);
cout << "Propagation... "<< solver.propagate() << endl;
solver.out()<<solver.getMin(x)<<"< x <"<<solver.getMax(x)<<endl;
solver.out()<<solver.getMin(y)<<"< y <"<<solver.getMax(y)<<endl;
solver.printInformation(); //Affichage des informations sur la solution
}
catch (IloException& ex) {
cout << "Error: " << ex << endl;
}
env.end();//Destruction de l'environnement
getchar();//
return 0;
}
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Prototype de code source
Propagation des contraintes (filtrage)

## Slide 116
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
116
La propagation de contraintes (Filtrage) : Application
5,6,7,8, 9,10, 11, 12
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
x + y = 17
5,6,7,8, 9,10, 11, 12
5,6,7,8,9,10,11,12
x – y = 5
10, 11, 12
5,6,7
x – y = 5
x + y = 17
10, 11, 12
5,6,7

## Slide 117
Le problème est de trouver des valeurs pour x et y tel que
x + y = 17
x – y = 5
Avec x ∈ [5 , 12] et y ∈ [2 , 17]
if (solver.solve()) {
solver.out() << "x = " <<solver.getValue(x) << endl; //Affichage des résultats
solver.out() << "y = " <<solver.getValue(y) << endl;
}
solver.printInformation(); //Affichage des informations sur la solution
}
catch (IloException& ex) {
cout << "Error: " << ex << endl;
}
env.end();//Destruction de l'environnement
getchar();//
return 0;
}
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Recherche des solutions : Application
Recherche des solutions
#include <ilsolver/ilosolverint.h> ;//Librairies ILOG
ILOSTLBEGIN
int main(){
IloEnv env;//Construction de l'environnement
try {
IloModel mod(env);//Création d'un modèle
IloIntVar x(env, 5, 12); //Définition des variables
IloIntVar y(env, 2, 17);
mod.add(x + y == 17); //Définition des contraintes
mod.add(x - y == 5);
IloSolver solver(mod);
cout << "Propagation... "<< solver.propagate() << endl;

## Slide 118
Le problème est de trouver des valeurs pour x et y tel que
x + y = 10
x – y = 5
Avec x ∈ [5 , 10] et y ∈ [2 , 17]
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Le problème est de trouver des valeurs pour x et y tel que
x + y = 17
x – y = 5
Avec x ∈ [5 , 12] et y ∈ [2 , 17]
Recherche des solutions : Application

## Slide 119
Pour résoudre un problème exprimé dans un modèle il faut créer une instance de la classe IloSolver
Pour créer un objet « solveur » nommé solver dans un modèle existant nommé model la syntaxe est :
IloSolver solver(model);
Pour lancer la recherche de toutes les solutions du problème, on utilise les méthode startNewSearch(), next() la syntaxe utilisée est:
solver.startNewSearch();//début de la recherche
while (solver.next()) { //recherche de toutes les solutions
solver.out()<<" X = "<< solver.getValue(X)<<endl; //afficher les résultats
}
solver.endSearch(); //fin de la recherche
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Recherche des solutions
Notes: Après avoir créé l'environnement, une application Concert est prête à créer un ou plusieurs modèles d'optimisation. Cela consiste à créer un ensemble d'objets de modélisation pour définir chaque modèle d'optimisation.

## Slide 120
Le problème est de trouver des valeurs pour x et y tel que
x + y > 12
x – y >5
Avec x ∈ [5 , 12] et y ∈ [2 , 17]
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Prototype de code source
Recherche des solutions : Application
#include <ilsolver/ilosolverint.h> ;//Librairies ILOG
ILOSTLBEGIN
int main(){
IloEnv env;//Construction de l'environnement
try {
IloModel mod(env);//Création d'un modèle
IloIntVar x(env, 5, 12); //Définition des variables
IloIntVar y(env, 2, 17);
mod.add(x + y > 12); //Définition des contraintes
mod.add(x - y > 5);
IloSolver solver(mod);
solver.startNewSearch();
while (solver.next()) {
solver.out() << "x = " <<solver.getValue(x) << endl; //Affichage des résultats
solver.out() << "y = " <<solver.getValue(y) << endl;
}
solver.endSearch();
solver.printInformation(); //Affichage des informations sur la solution
}
catch (IloException& ex) {
cout << "Error: " << ex << endl;
}
env.end();//Destruction de l'environnement
getchar();//
return 0;
}

## Slide 121
Création de tableaux
Les tableaux de variables sont représentés par la classe IloNumVarArray (variables réelles) et IloIntVarArray (variables entières)
IloNumVarArray Tab(env, n, IloNum lb, IloNum ub);
ou
IloNumVarArray Tab(env, n, IloNumVar x1,.. IloNumVar xn);
n est le nombre de variables dans le tableau
lb et ub sont les limites inférieure et supérieure du domaine des valeurs possibles pour chaque variables du tableau.
Tab[i] est la ième variables du tableau
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
IloNumVarArray2 x (env, N+1) ;
for (i= 0; i <N+1; i++) { x[i]=IloNumVarArray(env,T+1);
}
Pour définir des variables
Tableau de variables à plusieurs dimensions

## Slide 122
Création de tableaux
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Le problème est de trouver des valeurs de la table vars tel que
vars[1] + vars[2] = 17
vars[1] – vars[2]= 5
Avec vars[1] ∈ [5 , 12] et vars[2] ∈ [2 , 17]
#include <ilsolver/ilosolverint.h> //Libairies ILOG
ILOSTLBEGIN
int main(){
IloEnv env; //Construction de l'environnement
try {
IloModel mod(env); //Création d'un modèle
IloIntVar x(env, 5, 12);
IloIntVar y(env, 2, 17);
//Définition des paramètres et constantes du système
IloIntVarArray vars(env, 2, x, y);
// Expression des contraintes
mod.add(vars[0] + vars[1] == 17);
mod.add(vars[0] - vars[1] == 5);
//résolution
IloSolver solver(mod);
cout << "Propagation... "<< solver.propagate() << endl;
//
if (solver.solve())
{
solver.out()<<" vars[0] ="<<solver.getValue(vars[0])<<endl; //Affichage des résultats
solver.out()<<" vars[1] ="<<solver.getValue(vars[1])<<endl;
}
solver.printInformation(); //Affichage des informations sur la solution
}
catch (IloException& ex) {
cout << "Error: " << ex << endl;
}
env.end();//Destruction de l'environnement
getchar();//
return 0;
}

## Slide 123
Utilisation d’expressions
IloNumVarArray x (env, N+1) ;
IloExpr Exemple(env);
for (i=0; i<N+1; i++) {
Exemple += A[i]*x[i];
}
model.add(Exemple<=B);
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Pour écrire la contrainte

## Slide 124
Création de bibliothèques de composants
Création d’un tableau contraint : permet de contraindre seules certaines combinaisons.
Création d’un ensemble de n-uplet
Par exemple le triplet (a, b, c)
IloIntVarArray tab_A(env, 3, a, b, c);// tableau de variables caractérisant le triplet
IloIntTupleSet triplet_A(env, 3);//déclaration du triplet
On ajoute ensuite les combinaisons (triplet) que l’on souhaite autoriser pour les variables.
triplet_A.add(IloIntArray(env, 3, 1, 3, 6));
triplet_A.add(…
… On ajoute les triplets
Déclaration du tableau contraint pour garantir que ces triplets sont les seules combinaisons de valeurs autorisées
model.add(IloTableConstraint(env, tab_A, triplet_A, IloTrue);
IloTrue : les n-uplets représentent les valeurs autorisées
IloFalse : les n-uplets représentent les valeurs interdites
3 – Modélisation et Résolution d’un problème

## Slide 125
Parmi les points A suivants de coordonnées (xA, yA, zA) :
A1(1 ; 1 ; 3)
A2(1 ; 0 ; 1)
A3(5 ; 0.5 ; 4)
A4(3 ; 2 ; 0.5)
A5(0.5 ; 0.2 ; 6)
Pour chaque point A calculer la distance D = AB
Avec le point B de coordonnées (9;1;1)
Application
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
//Tableau points Ai
IloIntVarArray tab_A(env, 4, type, Xa_int, Ya_int, Za_int);
IloIntTupleSet triplet_A(env, 4);
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 1, 10, 10, 30));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 2, 10, 0,10));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 3, 50, 5,40));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 4, 30, 20,50));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 5, 5, 2,60));//
//
// ajouter ici les autres points Ai du catalogue
// …
mod.add(IloTableConstraint(env, tab_A, triplet_A, IloTrue));
//résolution
IloSolver solver(mod);
cout << "Propagation... "<< solver.propagate() << endl;
solver.startNewSearch();
while (solver.next())
{
solver.out()<<" A ="<< solver.getValue(type)<<endl;
solver.out()<<" D ="<< solver.getValue(D)<<endl; //Affichage des résultats
}
solver.endSearch();
solver.printInformation(); //Affichage des informations sur la solution
//Déclaration des variables de décision du système
IloNumVar Xa(env);
IloNumVar Ya(env);
IloNumVar Za(env);
IloIntVar Xa_int(env);
IloIntVar Ya_int(env);
IloIntVar Za_int(env);
IloIntVar type(env);
IloInt Xb = 9;
IloInt Yb = 1;
IloInt Zb = 1;
IloNumVar D(env);
//Déclaration des contraintes
mod.add(Xa_int == Xa *10);
mod.add(Ya_int == Ya *10);
mod.add(Za_int == Za *10);
mod.add(D == IloPower(IloPower(Xb-Xa,2)+IloPower(Yb-Ya,2)+ IloPower(Zb-Za,2),0.5));
Variables intermédiaires
Coordonnées Point A
Coordonnées Point B
Distance
Conversion num ->int
Fonction Objectif

## Slide 126
Informations sur la recherche des solutions
A tout moment la méthode printInformation() peut être appelée pour afficher des informations sur l’état du problème.
Syntaxe : solver.printInformation()
Renseigne : - le nombre de variables
- le nombre de contraintes
- Le nombre d’échecs (nombre de mauvaises décisions aux points de choix)
- Le nombre de points de choix (nombre d’alternatives explorés dans l’arbre de décision)
3 – Modélisation et Résolution d’un problème

## Slide 127
Stratégie de recherche 1/3
La recherche d’une solution est faite avec un but (Goal).
La fonction But est définie par la fonction IloGenerate qui permet de sélectionner les variables dans l’ordre spécifié et tente de les instancier par ordre croissant des valeurs du domaine.
IloGoal goal = IloGenerate(env, IloNumVarArray Vars, IloChooseIntIndex = IloChooseFirstUnboundInt);
Le « goal » devient un paramètre de la fonction membre IloSolver::solve (ou de la méthode solve())
Recherche de la solution :
If (solver.solve(goal))
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Notes: La fonction but IloGenerate utilise l’algorithme suivant :
1) choisi une des variables
2) Choisi une valeur à assigner à cette variable
3) Assigne une valeur à cette variable
La variable est maintenant liée, le solveur effectue la propagation de contrainte.

## Slide 128
Stratégie de recherche 2/3
Les stratégies de recherche (choix de l’ordre dans lequel les variables sont liées) disponibles sont :
IloChooseFirstUnbound (par défaut)
IloChooseMinSizeInt
IloChooseMaxSizeInt
IloChooseMinMinInt
IloChooseMaxMaxInt
IloChooseMinMaxInt
IloChooseMaxMinInt
Choisit la variable avec le plus petit domaine
Choisit la variable avec le plus grand domaine
Choisit la variable avec le plus petite borne inférieure
Choisit la variable avec le plus grande borne supérieure
Choisit la variable avec le plus petite borne supérieure
Choisit la variable avec le plus grande borne inférieure
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Notes: La fonction but IloGenerate utilise l’algorithme suivant :
1) choisi une des variables
2) Choisi une valeur à assigner à cette variable
3) Assigne une valeur à cette variable
La variable est maintenant liée, le solveur effectue la propagation de contrainte.

## Slide 129
Stratégie de recherche 3/3
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
Application
Le problème est de trouver des valeurs pour x et y tel que
x + y > 5
x – y > 0
Avec x ∈ [0 , 10] et y ∈ [0 , 5]
IloModel model(env); //Création d'un modèle
IloIntVar x (env, 0,10);
IloIntVar y (env, 0,5);
IloIntVarArray vars(env, 2, x, y); //<=> x = vars[0] ; y = vars[1]
model.add(x + y > 5); //model.add(vars[0] + vars[1] > 5);
model.add(x - y > 0); //model.add(vars[0] - vars[1] > 0);
IloSolver solver(model);
IloGoal goal1 = IloGenerate(env, vars,IloChooseMaxSizeInt);// on commence par réduire le domaine de définition de la variable A
IloGoal goal2 = IloGenerate(env, vars,IloChooseMinSizeInt);// on commence par réduire le domaine de définition de la variable A
if (solver.solve(goal1))
{
solver.out() << solver.getValue(A) << " " << solver.getValue(B) << endl;
}
solver.printInformation();
Notes: La fonction but IloGenerate utilise l’algorithme suivant :
1) choisi une des variables
2) Choisi une valeur à assigner à cette variable
3) Assigne une valeur à cette variable
La variable est maintenant liée, le solveur effectue la propagation de contrainte.

## Slide 130
Modélisation et Résolution d’un problème
Fonction Objectif
Pour créer un objectif on utilise la fonction IloMaximize/ IloMinimize qui crée une instance de la classe IloObjective.
IloObjective obj = IloMaximize(env, IloNumVar var);
model.add(obj);
3 – Modélisation et Résolution d’un problème

## Slide 131
Parmi les points A suivants de coordonnées (xA, yA, zA) :
A1(1 ; 1 ; 3)
A2(1 ; 0 ; 1)
A3(5 ; 0.5 ; 4)
A4(3 ; 2 ; 0.5)
A5(0.5 ; 0.2 ; 6)
quel est le point le plus proche du points B de coordonnées (9;1;1)
Application
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
//Tableau points Ai
IloIntVarArray tab_A(env, 4, type, Xa_int, Ya_int, Za_int);
IloIntTupleSet triplet_A(env, 4);
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 1, 10, 10, 30));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 2, 10, 0,10));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 3, 50, 5,40));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 4, 30, 20,50));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 5, 5, 2,60));//
//
// ajouter ici les autres points Ai du catalogue
// …
mod.add(IloTableConstraint(env, tab_A, triplet_A, IloTrue));
IloObjective obj = IloMinimize(env,D);
mod.add(obj);
//résolution
IloSolver solver(mod);
cout << "Propagation... "<< solver.propagate() << endl;
//
if (solver.solve())
{
solver.out()<<"A ="<< solver.getValue(type)<<endl; //Affichage des résultats
}
solver.printInformation(); //Affichage des informations sur la solution
//Déclaration des variables de décision du système
IloNumVar Xa(env);
IloNumVar Ya(env);
IloNumVar Za(env);
IloIntVar Xa_int(env);
IloIntVar Ya_int(env);
IloIntVar Za_int(env);
IloIntVar type(env);
IloInt Xb = 9;
IloInt Yb = 1;
IloInt Zb = 1;
IloNumVar D(env);
//Déclaration des contraintes
mod.add(Xa_int == Xa *10);
mod.add(Ya_int == Ya *10);
mod.add(Za_int == Za *10);
mod.add(D == IloPower(IloPower(Xb-Xa,2)+IloPower(Yb-Ya,2)+ IloPower(Zb-Za,2),0.5));

## Slide 132
Parmi les points A suivants de coordonnées (xA, yA, zA) :
A1(1 ; 1 ; 3)
A2(1 ; 0 ; 1)
A3(5 ; 0.5 ; 4)
A4(3 ; 2 ; 0.5)
A5(0.5 ; 0.2 ; 6)
quel est le point le plus proche du points B de coordonnées (9;1;1)
Application
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
//Tableau points Ai
IloIntVarArray tab_A(env, 4, type, Xa_int, Ya_int, Za_int);
IloIntTupleSet triplet_A(env, 4);
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 1, 10, 10, 30));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 2, 10, 0,10));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 3, 50, 5,40));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 4, 30, 20,50));//
triplet_A.add(IloIntArray(env, 4, 5, 5, 2,60));//
//
// ajouter ici les autres points Ai du catalogue
// …
mod.add(IloTableConstraint(env, tab_A, triplet_A, IloTrue));
IloObjective obj = IloMinimize(env,D);
mod.add(obj);
//résolution
IloSolver solver(mod);
cout << "Propagation... "<< solver.propagate() << endl;
Solver.startNewsearch();
cout << "Propagation... "<< solver.propagate() << endl;
//
While (solver.next())
{
solver.out()<<"A ="<< solver.getValue(type)<<endl;
solver.out()<<" D ="<< solver.getValue(D)<<endl; //Affichage des résultats
}
Solver.endSearch();
solver.printInformation(); //Affichage des informations sur la solution
//Déclaration des variables de décision du système
IloNumVar Xa(env);
IloNumVar Ya(env);
IloNumVar Za(env);
IloIntVar Xa_int(env);
IloIntVar Ya_int(env);
IloIntVar Za_int(env);
IloIntVar type(env);
IloInt Xb = 9;
IloInt Yb = 1;
IloInt Zb = 1;
IloNumVar D(env);
//Déclaration des contraintes
mod.add(Xa_int == Xa *10);
mod.add(Ya_int == Ya *10);
mod.add(Za_int == Za *10);
mod.add(D == IloPower(IloPower(Xb-Xa,2)+IloPower(Yb-Ya,2)+ IloPower(Zb-Za,2),0.5));

## Slide 133
Génération des résultats sous la forme d’un fichier texte
3 – Modélisation et Résolution d’un problème
#include <ilsolver/ilosolverint.h> //Libairies ILOG
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
ILOSTLBEGIN
int main(){
IloEnv env; //Construction de l'environnement
try {
IloModel mod(env); //Création d'un modèle
// Définition des variables
IloIntVar x(env, 5, 12);
IloIntVar y(env, 2, 17);
// Expression des contraintes
mod.add(x + y == 17);
mod.add(x - y == 5);
IloSolver solver(mod);
ofstream fout("resultat.txt", ios::out | ios::app);//création d'un fichier d'enregistrement
if(fout)//ecriture dans le fichier
{
fout << "Propagation 1... "<< solver.propagate() << endl;
if(solver.solve())
{
fout<<" x = "<< solver.getValue(x)<<endl;
fout<<" y = "<< solver.getValue(y)<<endl;
}
solver.printInformation();
fout.close();//fermeture du fichier d'enregistrement
}//
}
catch (IloException& ex) {
cout << "Error: " << ex << endl;
}
env.end();//Destruction de l'environnement
getchar();//
return 0;
}
Par défaut le fichier généré dans le dossier template_S3

## Slide 134
Problème des n-reines
4 – Exercices
problème des reines. Ce problème consiste à placer n reines sur un échiquier (une grille) de n par n, de sorte qu’il y ait une seule reine sur chaque ligne et sur chaque colonne, et au plus une reine dans chaque diagonale.
Proposer un modèle permettant la résolution du problème pour n = 4
Puis généraliser pour n

## Slide 135
Optimisation Ressort
Contraintes de conception
D : Diamètre du ressort [0.25, 1.3]
d : Diamètre moyen spires [0.05, 2]
N : Nombre de spires [5 , 10]
Fonction Objectif :
Minimiser la fonction F = (N + 2) Dd2
Contraintes :
4 – Exercices